# Инструкция по настройке роутера D-Link DIR-300NRu/330NRu/310NRu

Авторизация.

Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать http://192.168.0.1 , Имя пользователя admin , поле пароля оставьте пустым (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль admin

Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).

В  интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку Система (System), меню пароль администратора (Administrator password).

В  поле Пароль (New Password) введите новый пароль.

В  поле Подтверждение (Confirm Password) повторите новый пароль.

Затем нажмите кнопку Save Settings.

После этого, роутер предложит повторно зайти в его настройки.

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку Wi-Fi , меню Основные настройки (Basic settings).

1. SSID название вашей беспроводной сети.

2. Во вкладке Wi-Fi, выбираем настройки безопасности.

3. В выпадающем списке Сетевых аутентификаций (Network Authentication): выбираем
WPA-PSK/WPA2-PSK mixed — это наиболее безопасный способ защитить Вашу беспроводную сеть.
В поле ключ шифрования PSK .
Вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Ихтакже необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N########). Нажимаем на кнопку «Изменить», чтобы применить и сохранить настройки.

Настройка подключения к Интернет.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку Сеть меню соединение (Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения). Нажмите на кнопку добавить.

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

1. Тип соединения (Connection Type): IPoE  
2. В пункте настройка IP выбираем получить IP автоматически. 
3. В пункте Настройка IP выбираем получить адрес DNS автоматически. 
4. Сохраняем настройки кнопкой (Save) и перезагружаем роутер.

Проверка статуса подключения к Интернет.

1. В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку Статус (Status),меню Сетевая статистика(Network Statics)

Сохранение/восстановление настроек роутера.

После проведения настроек, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку Система ,меню конфигурация.

1. Выберите сохранение текущий конфигурации, Для сохранения текущих настроек роутера Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.

2. Для восстановления настроек из файла, необходимо нажать и выбрать Загрузка раннее сохранённой конфигурации в устройств, указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку.