# Инструкция по настройке роутера TPLINK TL-WR841N / TL-WR841ND

Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль admin.
2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).
3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать http://192.168.1.1, User Name admin , Password – admin (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

Смена заводского пароля.

В  целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.
По умолчанию: Логин admin, пароль admin.
В  интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку System Tools и выбрать Password.
В  поле Old User Name введите admin, Old Password введите admin.
В  поля New User Name, New Password, Confirm New Password введите новый логин (можно оставить прежний «аdmin»), а также новый пароль и его повтор соответственно.

Затем нажмите кнопку Save.

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Wireless», в открывшемся списке выбираем «Wireless Serrings».

Выставляем параметры следующим образом:

1. Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети.
2. Region: Russia
3. Chanel: Auto
4. Mode: 11bgn mixed
5. Channel Width: Automatic
6. Max Tx Rate: 300Mbps
7. Нажимаем ниже кнопку «Save»

Далее

Слева в меню выбираем «Wireless», далее «Wireless Security» и выставляем параметры:

1. Устанавливаем точку на WPA-PSK/WPA2-PSK
2. Version: WPA2-PSK
3. Encryption: Automatic
4. PSK Password: должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N########).
5.  Нажимаем ниже кнопку «Save»

Настройка подключения к Интернет.

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

1. Слева выбираем меню Network, далее MAC Clone
2. Нажимаем Clone MAC address, далее Save (подробнее см. в разделе «Клонирование МАК адреса») 
3. Далее выбираем слева WAN
4. WAN Connection type: Dynamic IP
5. Сохраняем настройки кнопкой «Save».

Сохранение/восстановление настроек роутера.

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку System Tools,

меню Backup & Restore.

-  Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку Backup. Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.

-  Для восстановления настроек настроек из файла, необходимо нажать кнопку выбора файла, указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку Restore.