# Мануал по настройке роутера Zyxel Keenetic Lite

Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль 1234.
2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).
3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать  http://192.168.1.1, User Name admin (Имя пользователя) , Password (пароль) – 1234 (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль 1234.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку «Система», далее  пароль. В  поле «Новый пароль» введите новый пароль. В следующее поле его необходимо повторить.

Далее сохраняем настройки нажатием кнопки «Применить».

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева Сеть Wi-Fi , в открывшемся списке выбираем «Соединение».
Выставляем параметры следующим образом:Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не менять.
Далее сохраняем настройки нажатием кнопки «Применить».
Далее сохраняем настройки нажатием кнопки «Применить».

Далее выбираем вкладку Безопасность.

- Метод проверки подлинности: WPA2-PSK.

- Тип защиты: TKIP

- Сетевой ключ (ASCII): вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N ########).

Нажимаем ниже кнопку «Применить»

Настройка подключения к Интернет.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Интернет», в открывшемся списке выбираем «Подключение» или «Авторизация», все зависит от типа интернет соединения вашего провайдера.

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Интернет», в открывшемся списке выбираем «Подключение»

1. Настройка параметров IP:  Автоматическая
2. Сохраняем настройки кнопкой «Применить».

Сохранение/восстановление настроек роутера.

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку

1. «Система», меню «Конфигурация

Сохранить / Загрузить настройки».

-   Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку «Сохранить». Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.

-   Для восстановления настроек настроек из файла, необходимо нажать кнопку «Обзор», указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку «Восстановить».

Внимание! Нажатие кнопки «Сброс» приведет к восстановлению заводских настроек!